# Ćwiczenie nr 12

Sporządzanie roztworu kwasu solnego o stężeniu CM = 0,1 mol/dm3 i nastawienie jego miana na czteroboran sodowy.

- Sporządzanie roztworu kwasu solnego o stężeniu 0.1 mol/dm3

  - Przygotować butelkę na roztwór kwasu.

  - Obliczyć objętość kwasu o stężeniu 36% i d=1.18 g/cm3 potrzebną do sporządzenia 1dm3 roztworu kwasu o stężeniu 0,1 mol/dm3 ze wzoru:

V1 = Vk * C m(k) * Mk * 100% / Cp * d		[1]

gdzie:

V1 – obliczana objętość kwasu

Vk – objętość końcowa kwasu

Cm(k) – stężenie molowe końcowe kw. solnego

Mk – masa molowa kw. solnego

Cp – początkowe stężenie procentowe kwasu

d – gęstość kwasu stężonego

  - Obliczyć objętość wody destylowanej potrzebnej do sporządzenia 1 dm3 roztworu kwasu, odmierzyć ją za pomocą cylindra i wlać do butli przeznaczonej na roztwór kwasu.

  - Odmierzyć wyliczona objętość stężonego kwasu za pomocą pipety i przenieść do butli przeznaczonej na kwas (wg zasady: „ Pamiętaj chemiku młody wlewaj zawsze kwas do wody”).

  - Butelkę zatkać dokładnie korkiem i dokładnie wymieszać jej zawartość

- Nastawienie miana kwasu solnego na czteroboran sodowy.

Otrzymany roztwór kwasu solnego ma stężenie ok. 0,1 mol/dm3. Aby ustalić dokładne miano (stężenie molowe roztworu) należy posłużyć się substancją wzorcową. Jedną z substancji wzorcowych do ustalania miana kwasu solnego jest czteroboran sodowy – Na2B4O7 * 10 H2O który po wysuszeniu w temperaturze pokojowej reaguje z kwasem wg. reakcji:

2 HCl + Na2B4O7 *5H2O →4H3BO3 + 2 NaCl

- Obliczyć masę czteroboranu sodowego potrzebną do odważenia i nastawienia miana kwasu solnego zakładając, że na zmiareczkowanie powinno się zużyć ok. 35 cm3 roztworu kwasu solnego o stężeniu około 0,1 mol/dm3, korzystając ze wzoru:

m = MCmV/2 						[2]

gdzie:

M – masa molowa uwodnionego czteroboranu sodowego (postać ważona), 381.44 g/mol

Cm – stężenie przygotowanego kwasu

V – objętość kwasu, jaka w przybliżeniu powinna być zużyta na miareczkowanie ( (~ 0,035dm3)

- Odważyć 3 odważki czteroboranu sodowego (żadna z odważek nie może być większa niż 0,7 g i mniejsza niż 0,6 g) i każdą z nich umieścić w oddzielnej kolbie stożkowej o pojemności 250cm3.

- Do każdej kolby dodajemy po około 100cm3 wody destylowanej i rozpuszczamy w niej czteroboran sodu.

- Ustawioną na  statywie i umytą uprzednio biuretę przepłukujemy dwukrotnie roztworem kwasu solnego, a następnie napełniamy do kreski.

- Do kolb z czteroboranem sodowym dodać po ok. 6-7 kropli czerwieni metylowej (wskaźnik) i miareczkować roztworem kwasu do chwili zmiany barwy wskaźnika na barwę przejściową pomarańczową. Pierwszą próbkę traktujemy jako tzw. „świadka”, tzn. próbkę do której będziemy porównywać następne.

- Odczytać na podziałce biurety objętość zużytego kwasu i zanotować ją w dzienniku laboratoryjnym ( z każda próbką postępować analogicznie).

- Dla każdej próbki wyliczyć stężenie mianowanego kwasu z dokładnością do 0,0001 przy pomocy wzoru (2)  po przekształceniu, gdzie: Cm = m/V*0,19072 [mol/dm3] a objętość V zużytego roztworu w cm3 i wyliczyć średnią arytmetyczną wyników.

Opracowanie ćwiczenia:

- Przedstaw obliczenia wykonane wg wzoru (1). Zaproponuj wlasny sposób obliczeń.

- Przedstaw obliczenia wykonane według wzoru (2). Zaproponuj wyprowadzenie tego wzoru w oparciu o równanie reakcji.

- Dlaczego do nastawiania miana kwasu solnego preferowany jest boraks zamiast węglanu sodu ?

- Jakie rodzaje błędów (systematyczne i przypadkowe) popełniamy podczas miareczkowania ? Przedyskutuj mozliwość ich wyeliminowania.

- Przedstaw  wyniki miareczkowania w tabeli:

| I oznaczenie |  |
| --- | --- |
| Masa boraksu |  |
| Objętość titranta |  |
| II oznaczenie |  |
| Masa boraksu |  |
| Objętość titranta |  |
| III oznaczenie |  |
| Masa boraksu |  |
| Objętość titranta |  |

6. Na podstawie tabeli oblicz średnie stęzenie molowe kwasu. Róznica pomiędzy skrajnymi wynikami nie powinna być większa niż 0.0004 mol/dm3.